Инструкция по установке воздушной пружины

ВНИМАНИЕ!

Внутри воздушной пружины необходимо использовать трансмиссионные масла, ТАД17, 75w-90, либо аналогичные по вязкости. Легкие вилочные масла, а так же консистентные смазки могут сократить срок службы резиновых уплотнения и увеличить трение в момент страгивания.

1. Разобрать вилку, полностью извлечь все внутренние части из ноги, куда будет установлена воздушная пружина.

2. Промыть и протереть внутреннюю поверхность ноги.

3. На внутреннюю поверхность ноги, с нижней стороны, нанести небольшое количество масла.

4. Вставить поршень воздушной пружины в ногу. Обратите внимание, что края канавки, буртика или резьбы могут быть острыми. Необходимо убедиться, что резиновое уплотнения поршня не было повреждено острыми кромками. При необходимости заменить уплотнение.

5. Сразу после установки поршня в ногу (в негативную камеру) необходимо залить 3-4мл масла.

6. Установить нижнюю часть воздушной пружины, закрепив на краю ноги ее стопорным кольцом или завернув по резьбе с помощью штифтового ключа.

7. Перевернуть ногу и залить в позитивную камеру 3-4мл масла.

8. Установить топкеп, использую шестигранную головку на 30 или 32мм (зависит от модели вилки). Избегайте использования разводных или рожковых ключей, это может привести к повреждению топкепа. Момент затяжки не должен превышать 5-7 Н*м. Затягивать топкеп с большим усилием нет необходимости.

9. Накачать воздушную пружину до давления 45PCI.

10. Потянуть за шток пружины, стараясь выдвинуть его из ноги.

11. Проверить работу штока в начале хода. Должен присутствовать свободный ход на 1-2мм. Это нормальная работа автоматического перепускного клапана. Начала хода и страгивание должно быть мягким и плавным.

12. В зависимости от модели вилки, установить на конец штока переходную шайбу.

13. Вставить ногу в штаны вилки, оставив свободным отверстие внизу штанов.

14. Залить в штаны вилки 20-50мл (зависит от модели вилки) масла 5w-30 либо близкие по вязкости.

15. Закрепить шток на штанах вилки с помощью крепежного винта.

16. Накачать позитивную камеру до давления в 60-70PCI, потянуть за ноги, стараясь выдвинуть их из штанов до упора. Проверить плавность работы вилки и наличие холостого хода 1-2мм.

17. Произвести установку вилки на велосипед.

18. Рабочее давление сильно отличается, в зависимости от веса велосипедиста и модели вилки. Величина давления подбирается по сжатию вилки в статическом состоянии под весом велосипедиста (SAG). SAG должен составлять 25-35% от полного хода вилки.